## Slide 1: FQ01 - Management de la Qualité
UTSEUS - Printemps 2024
Amélioration Continue

## Slide 2: Plan
Amélioration continue: Introduction
  Amélioration continue
  Outils de résolution de problèmes
  Méthode 8D (projet)
  [MUDA]
Amélioration continue avancée
  5S
  6 sigma, DMAIC
  [Accompagnement au changement]
3. Plans d’expérience 2
  Analyse Fonctionnelle (AF)
  Analyse des modes, des effets et de la criticité des défaillances (AMDEC)

## Slide 3: Plan
L’amélioration continue
Les outils de résolution de problèmes
La méthode 8D

## Slide 4: Plan
L’amélioration continue
Les outils de résolution de problèmes
La méthode 8D

## Slide 5: Amélioration continue: Kaizen
Amélioration continue = Kaizen
L’amélioration continue est selon la norme ISO 9000: « une activité récurrente menée pour améliorer les performances ».
https://www.youtube.com/watch?v=ne-9wcvze5k

## Slide 6: Amélioration continue: Kaizen
Amélioration continue :
  petits projets, sans obligatoirement de gros moyens
  jour après jour, constamment, graduellement
  en impliquant tous les acteurs

## Slide 7: Amélioration continue: Domaines d’application

## Slide 8: Amélioration continue: Domaines d’application
L'ergonomie au bureau
5S

## Slide 9: Amélioration continue: Domaines d’application
(Maintenance based design)
La mise en place de la maintenance prévisionnelle pour améliorer la FMDS des machines

## Slide 10: Amélioration continue: Domaines d’application

## Slide 11: Amélioration continue: Pourquoi?

## Slide 12: Amélioration continue: Pourquoi?
Amélioration continue vise à :
Identifier et analyser les problèmes ou les dysfonctionnements qui affectent les processus ou les résultats.
Trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées et innovantes pour résoudre ces problèmes ou améliorer ces processus.
Capitaliser sur les bonnes pratiques et les diffuser au sein de l’organisation.

## Slide 13: Amélioration continue: Pourquoi?
Les bénéfices de l’amélioration continue sont multiples pour une organisation. Elle permet de :
Améliorer la qualité des produits ou des services
Réduire les coûts liés aux non-conformités, aux retours clients, aux pertes de matières premières ou aux temps d’arrêt.
Augmenter la productivité et la capacité de production en optimisant l’utilisation des ressources humaines et matérielles.
Gagner en compétitivité et en réactivité face aux évolutions du marché et aux attentes des clients.

## Slide 14: Amélioration continue: Roue de Deming
La démarche d’amélioration continue est souvent représentée de manière graphique, sous la forme d’une « Roue de Deming » dite aussi « PDCA »
https://www.youtube.com/watch?v=7wdM7RAW7gU

## Slide 15: Plan
L’amélioration continue
Les outils de résolution de problèmes
La méthode 8D

## Slide 16
  La résolution de problèmes
  https://www.youtube.com/watch?v=w3wPy2scd2E

## Slide 17
  Les outils de résolution de problèmes
  Définir le problème (QQOQCP)

## Slide 18: Définir le problème (QQOQCP)

## Slide 19: Définir le problème (QQOQCP)
Il est courant de
  se trouver confronté à des problèmes soudains rapportés par des collaborateurs
  s’attaquer tout de suite à l’étude de la solution, sans avoir suffisamment analyser le problème élémentaire:
    quel est précisément le problème ?
    depuis quand se manifeste-t-il ?
    qui se trouve concerné ?
    où est-il apparu ?
    comment avons-nous pris conscience qu’il survenu ?
    quelle est son ampleur?
    ………

## Slide 20: Définir le problème (QQOQCP)
La méthode de questionnement QQOQCP permet de décrire une situation/un problème en répondant aux questions suivantes d’une manière générale :

## Slide 21: Définir le problème (QQOQCP)
Qui est concerné ?

## Slide 22: Définir le problème (QQOQCP)
De quoi s'agit-il ?

## Slide 23: Définir le problème (QQOQCP)
Où apparait le problème ?

## Slide 24: Définir le problème (QQOQCP)
Quand est apparu le problème ?

## Slide 25: Définir le problème (QQOQCP)
Comment se déroule la situation ?

## Slide 26: Définir le problème (QQOQCP)
Pourquoi le problème apparaît-il ?

## Slide 27: Définir le problème (QQOQCP)

## Slide 28: Définir le problème (QQOQCP) : Exemple (1)

## Slide 29: Définir le problème (QQOQCP) : Exemple (2)
Qui? | Opérateurs, personnelles du service, clients, etc.
Quoi? | Nombre des pannes de machines élevé
Où? | Service de maintenance, équipe 1
Quand? | Lors des audits internes, client, la revue de direction
Comment? | - Insatisfaction des personnels, clients, le non-respect des exigences de qualité et de sécurité qui provoquent la non performance de ce service maintenance et en conséquence la non performance de l'entreprise. - Utilisation des méthodes d’amélioration continue
Pourquoi? | Mauvaise planification de la maintenance, réparation inefficace Pour augmenter la disponibilité des machines, améliorer la satisfaction des personnels et clients
Problème: Mauvaise performance d’un service de maintenance d’une l’entreprise

## Slide 30
  Les outils de résolution de problèmes
  Identification des causes du problème
  (5M, 5 pourquoi, Pareto)

## Slide 31: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M

## Slide 32: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M
«Milieu» considère les facteurs externes comme l’environnement de travail (température, pression, etc).

## Slide 33: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M
«Main d’oeuvre», on listera les causes associées au personnel qui exécute le processus, comme un technicien mal formé.

## Slide 34: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M
« Machines »: on considère ici les équipements défectueux ou outils inappropriés comme par exemple un moteur défaillant.

## Slide 35: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M
« Matière »: on vise ici les causes liées aux matières premières utilisées dans le processus

## Slide 36: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M
«Méthode» : il s’agit ici des causes liées au processus ou encore à la façon de travailler.

## Slide 37: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M
Le plus important est d'adapter les axes en fonction de votre métier, du contexte et de la problématique.
E.g. des analyses de situation marketing peuvent être menées avec les 4 P (Product - Price - Promotion - Place).
6M : 5M + Mesures

## Slide 38: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M (exemple)

## Slide 39: Rechercher les causes du problème: la méthode 5M (exemple)

## Slide 40: Rechercher les causes racines : les 5 pourquoi
Il est indispensable de trouver la cause sur laquelle vous pouvez agir

## Slide 41: Rechercher les causes racines : les 5 pourquoi (exemple)

## Slide 42: Rechercher les causes racines : les 5 pourquoi (Attention!)
03 Causes racines
3 Pourquoi

## Slide 43: Rechercher les causes du problème: 5 M + 5 Pourquoi
5 M + 5 Pourquoi

## Slide 44: Identification des causes principales : le Pareto
Pourquoi?
Contraintes de temps, de financement, ressources humaines

## Slide 45: Identification des causes principales : le Pareto (mise en œuvre)
Etape 1 : Préparer le tableau des données

## Slide 46: Identification des causes principales : le Pareto (mise en œuvre)
Etape 2 : Trier les valeurs par ordre décroissant
Une fois les données recueillies, il est possible de classer/trier les données par ordre décroissant. Dans l'exemple du restaurant vous obtiendrez le résultat ci-dessous:

## Slide 47: Identification des causes principales : le Pareto (mise en œuvre)
Etape 3 : Calculer les pourcentages relatifs
La "disposition des tables" représente 30% des causes d'insatisfaction. (98/328=0.3)

## Slide 48: Identification des causes principales : le Pareto (mise en œuvre)
Etape 4 : Calculer les pourcentages cumulés

## Slide 49: Identification des causes principales : le Pareto (mise en œuvre)
Etape 5 : Construire le diagramme

## Slide 50
  Les outils de résolution de problèmes
  Générer et Prioriser des idées de solution
  (Brainstorming, KJ, SWOT, Vote)

## Slide 51: Générer des idées de solution: Brainstorming
https://www.youtube.com/watch?v=FzbzJy0Ekt0

## Slide 52: Générer des idées de solution: Brainstorming

## Slide 53: Générer des idées de solution: Brainstorming

## Slide 54: Générer des idées de solution: Brainstorming

## Slide 55: Générer des idées de solution: Brainstorming

## Slide 56: Générer des idées de solution: Brainstorming

## Slide 57: Regrouper les idées : le diagramme KJ

## Slide 58: Prioriser les idées : le SWOT

## Slide 59: Prioriser les idées : le SWOT

## Slide 60: Prioriser les idées : le diagramme des relations

## Slide 61: Prioriser les idées : le diagramme des relations

## Slide 62: Décider rapidement : le vote

## Slide 63
  Méthodologie de résolution de problème
  8D

## Slide 64: Démarche de résolution de problème (8D)
La méthode 8D propose un processus structuré pour résoudre tous types de problèmes du plus simple au plus complexe.
https://www.youtube.com/watch?v=dxnIjCexHV0

## Slide 66: FQ01 - Management de la Qualité
UTSEUS - Printemps 2024
Amélioration Continue: TD01

## Slide 67: TD et Projet
TDs de la première semaine
  Construire des groupe de 6-7 personnes
  Choisir un problème
    Technique (panne des machines, qualité des produits, rupture de stock, baisse de marge, etc.) où quotidien (mauvaise résultat, mauvais état de santé, pollution de l’air dans des grandes villes, accident de la route, etc.)
    Pas trop simple mais pas trop complexe non plus
    Assez de connaissance, données, documents
  Envoyer la composition de votre groupe et le problème choisi à l'adresse: hai-canh.vu@utc.fr
  Définir le problème avec QQOQCP
  Identifier et prioriser des causes avec 5M, 5 Pourquoi et Pareto
  Rédiger un rapport et faire une présentation

## Slide 68: TD et Projet
TDs de la deuxième semaine
  Trouver des solutions et les analyser
  Planifier le plan d’action
  Pratiquer la méthode 8D
  Compléter le rapport (10-15 pages) et la présentation (20mn)
Projet à envoyer par émail avant l’ examen médian